Esame: Fisica, Statistica e Informatica

Modulo: Fisica Applicata

Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie Tecniche

3^ Compito del 03/04/2020 – Soluzioni

| Quesito | Risposta Corretta |
| --- | --- |
| 1 | C |
| 2 | A |
| 3 | B |
| 4 | B |
| 5 | B |
| 6 | C |
| 7 | B |
| 8 | B |
| 9 | B |
| 10 | C |
| 11 | D |
| 12 | A |

Esercizio (da svolgere su foglio separato)

Una cassa di massa 35 Kg viene trainata verso l’alto su un piano inclinato scabro alla velocità costante di 4.5 m/s da una corda parallela al piano. L’angolo tra il piano inclinato e l’orizzontale è 45°. Il coefficiente di attrito dinamico tra cassa e piano è 0.18. Ad un certo punto del tragitto la corda si spezza istantaneamente. Calcolare l’intensità della forza esercitata dalla corda

Soluzione

Fcorda = mgsin( + (mgcos(  = 35 * 9.8 * 0.707 + 0.18*35*9.8*0.707 = 242.5 + 43.65 =286.15 N